### DAT-2151-3/19									Załącznik Nr 3

### do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1). Urządzenia powinny być dostarczone do siedziby użytkownika tj.:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 w dni robocze, w godzinach 8:00 – 14:00 po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego minimum 1 dzień przed planowaną dostawą. W przypadkach, w których wymagany jest montaż wymagane jest ustalenie z Zamawiającym terminu montażu minimum 1 dzień przed rozpoczęciem prac.

2).Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- urządzenia powinny być produktami wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych;

- urządzenia oraz ich wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta;

-do urządzeń musi być dołączony nośnik ze wszystkimi sterownikami oraz narzędziami diagnostycznymi;

- oferowane urządzenia i licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie                     z wymaganiami ich  odpowiednich producentów;

- wszystkie komponenty w ramach zestawów muszą być kompatybilne ze sobą i razem współpracować.

- sprzęt musi być dostarczony wraz z okablowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdego urządzenia (kable zasilające, kable łączące urządzenie z komputerem).

- dostarczone urządzenia muszą być objęte serwisem u Zamawiającego. Żaden z elementów dostarczonych zestawów komputerowych (stacjonarnych i przenośnych) nie może być plombowany. Komputery, monitory, klawiatury, myszki i pozostałe elementy powinny być objęte tym samym serwisem. Naprawa powinna być zrealizowana najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego. W ramach napraw nie dopuszcza się wymiany komponentów składowych urządzeń na inne niż dostarczone. Przez cały okres gwarancji urządzenia muszą zachować identyczną konfigurację sprzętową.

3). Montaż/uruchomienie i sprawdzenie wymagane jest w następujących  pozycjach:

W ramach dostawy zestawów komputerowych stacjonarnych, komputerów, laptopów, serwerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych, routerów, storage oraz ups-ów Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, wstępnie skonfiguruje i uruchomi. Wymagane przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego z konfiguracji i obsługi monitorów interaktywnych dla 3 grup w wymiarze 8h lekcyjnych dla każdej z grupy przez producenta oferowanego oprogramowania do tablic interaktywnych oraz wstępne szkolenie z MacOS w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 3h lekcyjnych (laptop typ 3).

W ramach dostawy serwera, storage i przełączników

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w zakresie:

- konfiguracja serwera,

- konfiguracja storage,

- administracja serwerem,

- administracja storage,

- konfiguracja i obsługa przełączników.

- pełne wdrożenie oprogramowania do backupu wraz z opracowaniem scenariuszy działania dostosowanych do posiadanego środowiska wirtualnego i fizycznego ogłaszającego.

W ramach szkolenia muszą zostać również przedstawione – zaprezentowane scenariusze diagnostyczne i scenariusze aktualizacji.

4). Warunki gwarancji:

- Oferowane urządzenia powinny być objęte gwarancją określoną w poszczególnych szczegółowych opisach każdego urządzenia. W przypadku braku opisu terminu wymaganej gwarancji przyjmuje się okres oferowany przez producenta urządzenia.

- Termin gwarancji liczony będzie od daty pisemnego odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony.

-  Wszystkie przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

- Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy dla wszystkich części – liczony od daty pisemnego odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony.

5) Wymagany sprzęt i oprogramowanie:

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA

- Zestaw komputerowy  stacjonarny Typ 1  ( jednostka centralna, monitor LCD , UPS, system operacyjny Windows 10 Pro)  – 14 szt.

Jednostka centralna

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11915 punktów - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wyniki przeprowadzonego testu |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB DDR4 2666MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, |
| Parametry pamięci masowej | 3.5” 1 TB SATA 7200 M.2 256 GB SSD PCIe |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. audio out. |
| Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 2 kieszenie 2,5” wewnętrzne, Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 79cm w tym głębokość obudowy w pozycji pionowej nie większa niż 275mm, waga max 8 kg, Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 2,5” bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być zabezpieczona śrubami radełkowymi. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej raz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ], awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy. |
| Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności pojedynczo) Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego oraz dostępu do sieci LAN lub internetu, |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Deklaracja zgodności CE - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk ze strony internetowej Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Warunki gwarancji | Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego: Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Serwis urządzeń realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzające spełnianie ww wymogów Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 5 lata, Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online, Facebook, Twitter). Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu -Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego link strony. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: 1x DisplayPort v1.1a 1x HDMI 1.4 1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Porty USB Panel przedni - 4x USB w układzie 2x USB 3.1 TYP A i 2x USB 2.0 Panel Tylny - 4x USB w układzie 2x USB 3.1 TYP A i 2x USB 2.0 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB TYP-A nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową ( wlutowane w laminat płyty głównej). Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 1 złącza PCI Express x16 Gen.3, 3 złącza PCI Epress x1, 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; 1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe 1 złącze M.2 WLAN 1 konektor realizujący funkcję clear CMOS 1 konektor realizujący funkcję clear Password Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi. |

Monitor LCD

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 21.5” |
| Rozmiar plamki (maksymalnie) | 0,248 mm x 0,248 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 5ms (gray to gray) w trybie fast 8ms (gray to gray) w trybie normal |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |
| Gama koloru | min. 82% (CIE 1976) min. 72% (CIE 1931) |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |
| Pochylenie monitora | W zakresie 26 stopni |
| Wydłużenie w pionie | Tak, min 130 mm |
| PIVOT | Tak |
| Obrót lewo/prawo | Min. 90 stopni |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Zużycie energii | Typowo 17W, maksymalne 37W, czuwanie mniej niż 0,3W Energy Star nie więcej niż 18W |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 2,75kg |
| Waga z podstawą | Maksymalnie 4,75kg |
| Złącze | 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x HDMI (v1.4), 1x złącze DisplayPort (v1.2) 2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora) |
| Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Gwarancja zero martwych pikseli Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych wymogów. |
| Certyfikaty | ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star Monitor musi się znajdować na stronie TCO : http://tcocertified.com/product-finder/ |
| Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm. Podłączone do obudowy dedykowane głośniki - Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi |

Zasilacz awaryjny UPS:

Moc wyjściowa pozorna [VA]: 500
Moc wyjściowa czynna [W]: 300
Topologia : VFD (offline)
Liczba faz napięcia (wej / wyj) : 1 / 1
Typ obudowy : Tower
Temperatury pracy [°C]: 0 ÷ +40
Chłodzenie : Naturalne
Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230
Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: ~ 190 ÷ 259 ± 5
Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: 50
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: 45 ÷ 55 ± 1
Progi przełączania: sieć – UPS [V]: ~ 190 ÷ 259 ± 5 %
Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : ~ 190 ÷ 259 ± 5
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : ~ 230 ± 10
Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu
Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: 50
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: Synchronicznie z siecią
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: 50 ± 1
Filtracja napięcia wyjściowego : LC
Progi przełączania: UPS – sieć [V]: ~ 200 ÷ 249 ± 5 %
Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: < 6
Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: 0
Akumulatory wewnętrzne : 12 V / 7 Ah VRLA
Liczba akumulatorów wewnętrznych : 1
Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: 7
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: 4 / 5,5 / 12
Napięcie nominalne obwodu DC [V]: 12
Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: 16
Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: < 10
Zabezpieczenie wejściowe : Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik automatyczny 8A / 250 V AC; Przeciwprzepięciowe
Zabezpieczenie wyjściowe : Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
Przyłącze zasilania UPS : Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : 4 x IEC 320 C13 (10 A)
Sygnalizacja : Akustyczno - optyczna

- Komputer All in One 24”  – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| TYP | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11915 punktów - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wyniki przeprowadzonego testu |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, |
| Pamięć masowa | M.2 256GB SATA SSD |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna |
| Matryca | Matryca IPS WLED. rozmiar matrycy min 23,8”, rozdzielczość natywna matrycy FHD (1920x1080), jasność 250cd/m², maksymalny rozmiar plamki matrycy 0,275mm, typowy kontrast 1000:1, czas odpowiedzi matrycy nie większy niż 25ms, głębia kolorów matrycy min. 16,7 milionów, kąty widzenia matrycy pionowo : 178 stopni, poziomo 178 stopni |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa min. 2 kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki min. 3W na kanał. Wbudowany na bocznej krawędzi czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD . Wbudowane przyciski zmiany sygnału video. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera min 2.0 MP, rozdzielczość video min. 1920x1080, kąty widzenia po przekątnej min. 74°. Kamera wysuwana z obudowy na górnej krawędzi. Dwa cyfrowe mikrofony obsługujące poprawę mowy i redukcję szumów |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej .Blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy. Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu opatrzone w przycisk zwalniający. Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się również bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Suma wymiarów samej obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 96cm, Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED [tzn. barw i miganie]. System usytuowany na przednim panelu, nie dopuszcza się lokalizacji na krawędziach. W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ] uszkodzenie kontrolera Video awarię BIOS’u awarię procesora. Wymagania funkcjonalności stand’u : - zakres pochyłu minimum 35 stopni, przód -5 , tył 30 stopni - regulacja wysokości minimum 10cm - pivot - obrót podstawy lewo/prawo w zakresie 90 stopnii (45 lewo/45 prawo) |
| Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci.[ procedura POST traktowane jest jako oddzielny system diagnostyczny – wizualny świetlny system ] |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy [swobodne poruszanie się po menu BIOS, wł/wy funkcji tylko samym urządzeniem wskazującym. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie RAID, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo, Funkcja umożliwiająca dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym lub na urządzeniu zewnętrznym. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie z system zainstalowanego na HDD, uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ], uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego, dostępu do sieci i/lub internetu. |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Deklaracja zgodności CE - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Certyfikat TCO Edge, wymagana certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk ze strony internetowej Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: 1x HDMI min. 1 x HDMI in, min. 1 x DP out, min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz, w układzie : panel boczny/przedni : 1 x USB 3.1 TYP A oraz 1x USB 3.1 TYP C, panel tylny : 4x USB 3.1 TYP A, Na bocznym panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port audio-out, Bezprzewodowa karta sieci WiFi AC, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); Mysz laserowa 1600dpi, 5 przycisków, połączenie bluetooth, wymiary min: 5.84 cm x 10.4 cm x 3.81 cm, waga max. 86.2 g. Ergonomiczna klawiatura z blokiem numerycznym i przyciskami funkcyjnymi: Uśpienie, głośność, wyszukiwanie, wyciszenie, play/pause, do przodu, połączenie bluetooth. zgodność z normami min. AES-128. Kolor szary. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 złącze SATA 3.0, min. 1 złącze M.2 dedytowane dla dysków, min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty sieciowej bezprzedowowej, Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1. Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Warunki gwarancji | Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego: Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Serwis urządzeń realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzające spełnianie ww wymogów. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 5 lata, Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online, Facebook, Twitter). Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu -Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego link do strony. |
| Dodatkowe oprogramowanie | Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi |

- Komputer All in One z ekranem dotykowym  – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor dotykowy. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11915 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wyniki przeprowadzonego testu |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny |
| Parametry pamieci masowej | Min. 256GB SSD m.2 PCI NVMe Możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.4,pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana |
| Matryca | Rozmiar matrycy / plamki | min.21,5” / max. 0,275mm |
|  | Rozdzielczość | FHD (1920x1080) |
|  | Jasność | min. 200 cd/m2 |
|  | Kontrast typowy | 1000:1 |
|  | Odświeżanie | min. 60 Hz |
|  | Kąty Horizontal/Vertical | min. 89 / 89 |
|  | Rodzaj matrycy | Matowa IPS |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa głośniki min. 2W na kanał. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera 2,0 MP z mikrofonem cyfrowym obsługujący poprawę mowy i redukcję szumów. Możliwość mechanicznego ukrycia kamery w budowie komputera |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21,5”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Podstawa musi oferować użytkownikowi możliwość regulacji w zakresie: - przód/ tył – regulacja min. 35 stopni - wysokości – min 100mm - obrót lewo/prawo – w zakresie min. 90 stopni (45 lewo / 45 prawo) - pivot Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu wyposażone w przycisk zwalniający. Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100, Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wbudowany w zewnętrznej obudowie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności: uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty głównej, uszkodzenia kontrolera video, awarii BIOS’u, awarii procesora. System musi zapisywać logi zdarzeń w BIOS. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy. |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.: - Monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - Zdalną konfigurację ustawień BIOS, - Zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - Zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test portów USB, test dysku twardego. System działający bez dysku i w przypadku uszkodzenia jego uszkodzenia oferujący w pełni swoją funkcjonalność. Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać zdarzenia i zapisywać je w BIOS |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury ). Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o ( informacje automatyczne aktualizujące się po zmianie konfiguracji ): wersji BIOS, nr seryjnym i dacie wyprodukowania komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu slotów pamięci typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej za pomocą złącza M.2 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego (dopuszcza się brak tej funkcji dla dysków M.2 NVMe), Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery i czytnika kart multimedialnych Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb cichy Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia, Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu, tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Deklaracja zgodności CE - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk ze strony internetowej Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Serwis urządzeń realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzające spełnianie ww wymogów. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego link strony. |
| System Operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional + nośnik |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: Display Port out, 1x złącze audio jack, 1 złącze line-out, min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1 gen.1) oraz min. 2 porty USB na bocznym panelu obudowy (w tym min. 1x USB typ C oraz min. 1 port z funkcją Power Share); wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, rozgałęziaczy itp. Karta WiFi ac+ bluetooth 5 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 złącza M.2 2280 dla dysku twardego oraz 1 złącze M.2 karty WiFi Czytnik kart multimedialnych SD 4 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi - dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji - sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) - dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. W ofercie należy podać nazwę oprogramowania |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi |

- Laptop Typ 1 – 3 szt.

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Przekątna Ekranu | 15,6” FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits |
| Procesor | Wynik procesor osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 8105 punktów w Passmark CPU Mark. Dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wyniki przeprowadzonego testu |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny, |
| Pamięć masowa | 256GB SSD NVMe SSD M.2 2230 |
| Karta graficzna | Wynik karty graficznej w teście PassMark Performance Test co najmniej 920 punktów w G3D Rating. Dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| Klawiatura | Klawiatura w układzie QWERTY, (układ US -QWERTY), min 100 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Nie dopuszcza się innego układu a w szczególności między klawiszami ALT i CTRL (oprócz klawisza FN i Windows z lewej strony) |
| Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy wyposażona w mechaniczną przysłonę. czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) |
| Łączność bezprzewodowa | Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0 |
| Bateria i zasilanie | Min. 4-cell [min. 56Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W, |
| Waga i wymiary | Waga max 2,30kg z baterią 4-cell Suma wymiarów notebooka nie większa niż 652mm |
| Obudowa | Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Komputer spełniający normy MIL-STD-810G [załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta] z zakresu przeprowadzonych testów: Method 500.5 Procedure I, II Method 501.5 Procedure I Method 502.5 Procedure I, II Method 507.5 Procedure I (A i B) Method 510.5 Procedure I Method 514.6 Procedure I Method 516.6 Procedure I, II, V, VI min. 7 Method |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika, administratora (hasła niezależne), informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym. |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Deklaracja zgodności CE - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk ze strony internetowej Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Diagnostyka | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System musi wyświetlać kod QR przedstawiający opis incydentu. Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 2x USB 3.1 w tym jeden port z zasilaniem, 1x USB TYP-C, 1x USB 2.0, port zasilania, złącze linki zabezpieczającą |
| Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzające spełnianie ww wymogów. |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi (m. in. sprawdzenie działania baterii, ładowania baterii, działania sieci bezprzewodowej i przewodowej) |

- Laptop Typ 2 – 10 szt.

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Przekątna Ekranu | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits, kontrast 600:1, maksymalny rozmiar plamki 0,161 mm, tylna obudowa matrycy wykonana z metalu. |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 8215 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wyniki przeprowadzonego testu |
| Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny, pracująca z procesorem na magistrali 2400MHz |
| Pamięć masowa | 256GB NVMe SSD M.2 2230 |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 920punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| Klawiatura | Klawiatura wyspowa w układzie QUERTY, powłoka antybakteryjna, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem, (układ US -QWERTY), min 100 klawiszy, z prawej strony wydzielona klawiatura numeryczna. |
| Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki stereo. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) |
| Łączność bezprzewodowa | Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac z dwoma antenami + bluetooth min. 4.1 |
| Bateria i zasilanie | Min. 4-cell [min. 68Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W, |
| Waga i wymiary | Waga max 2,4kg z baterią 4-cell Szerokość: max 377 mm Wysokość: max 24 mm Głębokość: max 251 mm |
| Obudowa | Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. Komputer spełniający normy MIL-STD-810G [załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta] z zakresu przeprowadzonych testów: Method 500.5Procedure I Method 500.5Procedure II Method 501.5Procedure I Method 501.5Procedure II Method 502.5 Procedure I Method 502.5Procedure II Method 507.5Procedure I Method 510.5Procedure I Method 514.6Procedure I Cat. 4 Method 514.6Procedure I Cat. 24 Method 516.6Procedure I Method 516.5Procedure II Method 516.6Procedure VI Method 516.5Procedure V Method 516.6Procedure IV |
| Środowisko pracy | Zakres temperatur pacy : od 0 do 35 °C Zakres przechowywania : od -40 do 65 °C Zakres wilgotności podczas pracy : od 10 do 90% Zakres wilgotności przechowywania : od 0 do 95% |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Funkcje BIOS : Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się aby po wprowadzeniu hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku twardego (jeśli zostało zdefiniowane), po podaniu hasła systemowego użytkownik nie może zmieniać ustawień ani konfiguracji daty i godziny. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB, Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu, Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników, Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN – opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym. |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Deklaracja zgodności CE - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk ze strony internetowej Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Kompatybilność komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (http://tcocertified.com/product-finder/- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk ze strony internetowej |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Diagnostyka | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaimplementowany w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności : • testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym • możliwość powtórzenia testów • podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników • uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu, Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika • wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów • wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Czytnik linii papilarnych Czytnik SmartCard |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu), |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza : 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 3x USB 3.1 w tym jeden port z zasilaniem, 1x USB TYP-C, port zasilania, |
| Warunki gwarancyjne | Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego: Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzające spełnianie ww wymogów. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 5 lata Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online, Facebook, Twitter). Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu -Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi (m. in. sprawdzenie działania baterii, ładowania baterii, działania sieci bezprzewodowej i przewodowej) |

- Laptop Typ 3  – 1 szt.

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Przekątna Ekranu | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości (1440 x 900) z podświetleniem LED i powłoką błyszczącą. |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 3500 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm |
| Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. |
| Pamięć RAM | 8GB DDR3 1600MH |
| Pamięć masowa | 128GB SSD PCle |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 820 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| Klawiatura i gładzik | Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura wyposażona w: 79 (ISO) klawiszami, w tym 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek (w układzie odwróconego „T”) Czujnik oświetlenia zewnętrznego Gładzik Multi-Touch umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; przewijanie z efektem bezwładności, szczypanie, obroty, machnięcia, machnięcie trzema palcami, machnięcie czterema palcami, stukanie, dwukrotne stukanie i przeciąganie. |
| Multimedia | Głośniki stereofoniczne Dwa mikrofony Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Kamera HD 720p |
| Łączność bezprzewodowa | Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac zgodny z IEEE 802.11 a/b/g/n + bluetooth min. 4.0 |
| Bateria i zasilanie | Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 54 Wh, Zasilacz o mocy 45W |
| Waga i wymiary | Waga max 1,35 kg Szerokość: max 325 mm Wysokość: max 3 do 17 mm Głębokość: max 227 mm |
| Obudowa | metalowa |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny MacOS |
| Porty i złącza | Dwa porty USB 3 (do 5 Gb/s) Port Thunderbolt 2 (do 20 Gb/s) Gniazdo zasilania MagSafe 2 lub równoważne Gniazdo na kartę SDXC Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm |
| Warunki gwarancyjne | 12 miesięcy producenta |
| Inne | Obsługa dwóch monitorów i klonowanie wideo: możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu w milionach kolorów – w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie i w rozdzielczości maksymalnej 3840 na 2160 pikseli przy 60 Hz na ekranie zewnętrznym |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi (m. in. sprawdzenie działania baterii, ładowania baterii, działania sieci bezprzewodowej i przewodowej) - wstępne szkolenie z MacOS w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 3h lekcyjnych. |

- Serwer  – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych |
| Procesor | Jeden procesor dwurdzeniowy, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 8.53 w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji jednoprocesorowej - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wyniki przeprowadzonego testu |
| Pamięć RAM | 2x8GB pamięci RAM ECC UDIMM o częstotliwości pracy 2666MT/s. Płyta powinna obsługiwać do min. 64GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 4 sloty przeznaczone dla pamięci |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |
| Wbudowane porty | min. 4 porty USB w tym 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy, 1 port USB 2.0 z przodu obudowy, jeden port wewnątrz obudowy USB 3.0 , 2 porty RJ45, 1 port VGA na tylnym panelu, min. 1 port RS232 |
| Gniazda PCI | Min. 2 sloty PCIe generacji 3 w tym 1 slot PCIe x16 o prędkości x8 pełnej wysokości. |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowana w płytę główną dwuportowa karta Gigabit Ethernet. |
| Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50. |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD. Zainstalowane 3 dyski o pojemności min. 4TB, 7.2k RPM, 6Gb/s SATA 3,5” Hot-Plug skonfigurowane w RAID 5. Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość konfiguracji w RAID 1. |
| System diagnostyczny | Diody LED informujące o kondycji serwera. |
| Zasilacze | Zasilacz o mocy maks. 250W. |
| Wentylatory | Minimum 3 wentylatory |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe. |
| Gwarancja | 5 lat podstawowej gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019. |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi. |

- Drukarka laserowa kolor A4 – 4 szt.

Rozdzielczość optyczna mono i kolor: 1200 x 1200 dpi

Prędkość wydruku w czerni i kolorze:  min. 38 str./min

Czas wydruku pierwszej strony kolor: max 6,5 sek

Zainstalowana Pamięć: min. 1024 MB

Max wielkość pamięci:  min 3 GB

Obciążenie max miesięczne:  min 120 000 wydruków

Prędkość procesora: min. 800 MHz (2 rdzenie)

Podajniki std/max: min. 550 arkuszy/2300 arkuszy

Podajnik uniwersalny: min 100 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej: min. 300 arkuszy

Druk dwustronny: automatyczny

Podłączenie: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, USB host

Bębny cmyk:  min 150 000 wydruków

Tonery cmyk dostarczone wraz z urządzeniem: min 3 000 wydruków

Tonery cmyk w późniejszej eksploatacji: min 10 000 wydruków

Drukarka wyposażona w wyświetlacz dotykowy min 4’’.

Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi

- Drukarka laserowa monochromatyczna A4  – 3 szt.

Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi

Prędkość wydruku:  min. 52 str./min

Czas wydruku pierwszej strony: max 5 sek

Zainstalowana Pamięć: min. 512 MB

Max wielkość pamięci: min 2,5 GB

Obciążenie max miesięczne:   min 250 000 wydruków

Prędkość procesora: min. 800 MHz (2 rdzenie)

Podajniki std/max: min. 550 arkuszy/4000 arkuszy

Podajnik uniwersalny: min 100 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej: min. 500 arkuszy

Druk dwustronny: automatyczny

Podłączenie: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, USB host

Bęben:  min 100 000 wydruków

Toner dostarczony wraz z urządzeniem: min 10 000 wydruków

Tonery w późniejszej eksploatacji:  min 25 000 wydruków

Drukarka wyposażona w wyświetlacz min 2,4’’.

Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi

- Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolorowe – 2 szt.

Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax

Rozdzielczość optyczna mono i kolor: 1200 x 1200 dpi

Prędkość wydruku w czerni i kolorze: min. 33 str./min

Czas wydruku pierwszej strony kolor:  max 9 sek

Szybkość skanowania mono: min 45 str/min

Zainstalowana Pamięć: min. 2 GB

Max wielkość pamięci: min 6 GB

Obciążenie max miesięczne:  min 80 000 wydruków

Prędkość procesora: min. 1,2 GHz (4 rdzenie)

Podajniki std/max: min. 250 arkuszy/1000 arkuszy

Pojemność podajnika dwustronnego oryginałów: min 50 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej: min. 150 arkuszy

Druk dwustronny: automatyczny

Podłączenie: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, WiFi, USB host

Bębny cmyk:  min 125 000 wydruków

Tonery cmyk dostarczone wraz z urządzeniem: min 1 400 wydruków

Tonery cmyk w późniejszej eksploatacji: min 3 500 wydruków

Urządzenie wyposażone w wyświetlacz dotykowy min 4’’.

Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi

- Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono – 1 szt.

Technologia: Laser

Wyświetlacz: min. 5-liniowy wyświetlacz LCD

Prędkość drukowania: min. 40 stron A4 na minutę

Rozdzielczość: min. 1200 dpi

Wydajność: min. 50 000 stron na miesiąc

Czas nagrzewania: 17 sekund lub mniej

Czas pierwszego wydruku: 6,4 sekundy lub mniej

Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy lub mniej

Procesor: min. 800 MHz

Pamięć: min. 512 MB, maks. 1536 MB

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

Wymiary (szer x głęb x wys): max. 417 x 412 x 437 mm

Waga:  max. 19 kg

Pobór mocy:

Kopiowanie/drukowanie: max. 661 W

Tryb gotowości: max. 21 W

Tryb uśpienia: max. 1 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Kopiowanie/drukowanie: max. 48,3 dB(A) LpA

Tryb cichy: max. 44,1 dB(A) LpA

Certyfkaty: TÜV/GS, CE -ISO 9001 ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa: min. 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; min. 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm;

kaseta uniwersalna na min. 250 arkuszy; min. 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148–216 x 356 mm. Maks. pojemność wejściowa z opcjami: min. 850 arkuszy

Moduł dupleksu w standardzie: Dwustronne drukowanie: min. 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie: min. 50 arkuszy, min. 50–160 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie min. 100 x 148 do 216 x 356 mm

Pojemność wyjściowa: min. 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia

DRUKOWANIE

Emulacje: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux.

Czcionki: min. 93 czcionki PCL6/KPDL3, 8 czcionek Windows Vista, min. 1 czcionka bitmapowa, min. 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa min. 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i innekody dostępne jako opcja)

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: min. A4

Kopiowanie ciągłe: min. 999

Zakres zoom: min. 25–400% co 1%

Współczynniki zoom: min. 7 zmniejszeń / 5 powiększeń

Typy ekspozycji: Ręczna: min. 9 stopni

Dodatkowe możliwości kopiowania: Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host,

skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan (USB,network)

Prędkość skanowania: min. 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), min. 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), min. 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), min. 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę

rozdzielczość: min. 600dpi x 600dpi,

FAKS

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: min. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: Mniej niż 3 sekundy

Prędkość skanowania: 2 sekundy/arkusz lub mniej

Książka adresowa: min. 200 pozycji

rozdzielczość: min. 400 x 400 dpi

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19752 min. 7200 stron A4

Toner startowy (w zestawie): Toner o wydajności min. 3600 stron A4

Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi.

- Drukarka etykiet – 1 szt.

Przenośna drukarka etykiet pozwalająca na szybki wydruk wytrzymałych etykiet

Pełna klawiatura, wraz ze znakami numerycznymi oraz system obsługi polskich znaków

Technologia: Termotransferowa

Podświetlany wyświetlacz LCD

Rozmiar wyświetlacza: 12 znaków x 1 wiersz - 58mm x 22mm

Druk etykiet o szerokości 3.5, 6, 9 i 12mm

Orientacje etykiet: Pozioma, Pionowa

Dołączony zasilacz sieciowy

- Rzutnik multimedialny – 4 szt.

| Parametry podstawowe | WXGA 3,200 ANSI lm 20 000:1 kontrast 6000 godzin - lampa Uniwersalne zastosowanie |
| --- | --- |
| Optyka |  |
| Rozmiar matryc | 3LCD 0.59" format 16:10 |
| Źródło światła | Lampa |
| Rozdzielczość | WXGA (1280 x 800) |
| Jasność | 3200 (Normal) |
| Współczynnik kontrastu | 20000:1 |
| Trwałość źródła światła (w godzinach) | 6000 (Normal), 12500(Eco) |
| Obiektyw | Wbudowany |
| Zoom | Manual Zoom x 1.2 |
| Focus | Manual Focus |
| Odległość projekcji | 0.9 – 11.6 m |
| Współczynnik odległości szerokości obrazu (:1) | 1.5 (Wide), 1.8 (Tele) |
| Przekątna obrazu | 30 - 300" |
| Cechy i funkcje |  |
| Głośniki | 16W (mono) |
| Cyfrowa korekcja trapezu | Pozioma ± 30°, Pionowa ± 30° |
| Złącza |  |
| Wejście cyfrowe | HDMI x 2 (HDCP compilant) |
| Wejście analogowe | 15-pin Mini-D-Sub x 2, RCA Jack x 1 |
| Wyjście wizyjne | 15 pin Mini D-Sub x 1 (shared with analog computer input) |
| Wejście audio | 3.5mm Stereo Mini Jack x 2, RCA Jack (L/R) x 1 |
| Wyjście audio | 3.5mm Stereo Mini Jack x 1 |
| RS-232C sterowanie | 1 x 9-pin D-Sub |
| Bezprzewodowa sieć LAN | Tak (wymagany opcjonalny moduł) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| USB Type A | USB Type A x 1 (PC less Presentation or Wireless adapter) |
| USB typu B | Tak |
| Moc |  |
| Zasilanie | AC 100V – 120V / AC 220V – 240V (50/60Hz) |
| Pobór mocy | 310W |
| Pobór mocy w trybie Standby | < 0.35W |
| Parametry fizyczne |  |
| Waga | 3,5 kg |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 349 x 264 x 88mm |
| Poziom hałasu | 37dB (Normal), 29dB (Whisper) |
| Akcesoria |  |
| Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający (1.8m) x1, VGA (2m) x1, Pilot x1, Bateria AA x2, Osłona obiektywu x1, Naklejka x1 |
| Akcesoria opcjonalne | USB wireless adaptor USB-WL-5G |
| Pilot zdalnego sterowania | HL03031 |
| Lampa | DT02081 |
| Gwarancja | 3 lata na projektor/ 6 miesięcy na lampę |
| Inne | Uchwyt sufitowy |

- Monitor interaktywny – 3 szt.

Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera 145cm x 83 cm (przekątna 65 cali – 163 cm).

Format monitora – 16:9.

Waga – maksymalnie 42 kg.

Jasność 350 cd/m2.

Rozdzielczość matrycy 4K.

Kontrast 1200:1.

Kąt widzenia 178 stopni.

Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms.

Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED.

Wbudowane głośniki o łącznej mocy 10W.

Funkcje monitora bez podłączania do komputera: przeglądarka internetowa, tryb whiteboard wraz z współdzieleniem notatek w trybie rzeczywistym (edycja notatek również przez podłączonych uczestników poprzez np. smartfony lub komputery), wyświetlanie ekranu urządzenia przenośnego lub komputera, odtwarzanie treści interaktywnych (możliwość wysyłania wykonanych w programie komputerowym interaktywnych lekcji na monitor poprzez sieć).

Technologia – dotykowa, IR.

Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB.

System mocowania VESA - uchwyt ścienny w zestawie.

Gniazda podłączeniowe. Wejścia: VGA x 1, HDMI x 3, USB typ B x 2, USB typ A x 4,stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1. Wyjścia: HDMI x 1, S/PDIF x 1 ,stereo audio miniJack x 1.

Współpraca z HDCP 1.4.

Pobór mocy do 120W w czasie pracy, nie więcej niż 0,3 W w trybie uśpienia.

Gwarancja producenta na monitor – 3 lata.

Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.

W zastawie z monitorem dwa pisaki.

W zestawie półka mocowana do obudowy monitora lub przygotowane przez producenta monitora miejsca do odłożenia pisaków.

Obsługa 10 jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę kilku użytkowników jednocześnie z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania.

Realizacja funkcji myszy oraz gestów wielodotyku przy użyciu palca (palcy), pisanie za pomocą pisaka dołączonego do monitora, ścieranie zapisków dłonią. Wszystkie te funkcje dostępne bez konieczności przełączania trybów.

Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.

Czujnik światła pozwalający automatycznie dostosować jasność monitora do warunków panujących w sali.

Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.

Oprogramowanie interaktywne do monitora

Oprogramowanie do obsługi tablicy lub monitora interaktywnego (zwanych dalej interaktywny wyświetlacz), które pozwala na przygotowanie treści lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich zakończeniu. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Wszystkie opisane poniżej funkcje muszą być realizowane bez konieczności wychodzenia lub minimalizowania programu. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez więcej niż jedno oprogramowanie.

Multituch (wielodotyk)

- Program musi obsługiwać, co najmniej dwadzieścia równoczesnych dotknięć, kiedy jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym.

- Aplikacja musi obsługiwać multituch (wielodotyk), gdy jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym.

- Oprogramowanie musi obsługiwać gesty multitouch wykonywane przez jednego lub wielu użytkowników jednocześnie przy kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczu wielodotykowym.

- Program musi wspierać co najmniej gesty:

  - powiększanie i pomniejszanie obiektu poprzez zbliżanie i oddalanie palców dotykających go,

  - obracanie obiektu poprzez przesuwanie palców osiowo względem siebie,

  - przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu przejścia do kolejnej lub poprzedniej strony,

  - potrząśnięcie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrząśniecie obiektem zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy składowe.

Tworzenie materiałów lekcyjnych

- Program do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na przygotowanie i prezentację treści lekcji lokalnie z dysku komputera. Nie dopuszczalne są rozwiązania zdalne, chmurowe dostępne poprzez sieć Internet.

- Program do interaktywnych wyświetlaczy musi zawierać kreator do tworzenia ćwiczeń interaktywnych, który pozwala nauczycielom wybierać spośród zestawów aktywności i szablonów graficznych, aby utworzyć zadania dla uczniów w krótkim czasie. Kreator musi:

  - zawierać co najmniej dwa różne aktywności dwa szablony graficzne, w tym koniecznie sortowanie elementów i odwracane dwustronne karty z tekstem i/lub obrazem,

  - umożliwiać nauczycielom zapisanie treści danej aktywności ponownego jej użycia w innej aktywności,

  - pozwalać na wstawienie bezpośrednio do treści lekcji przygotowanych w kreatorze aktywności, bez konieczności opuszczania aplikacji do interaktywnych wyświetlaczy,

  - umożliwiać nauczycielom korzystanie z losowego wyboru ucznia na podstawie przygotowanej i zapisanej wcześniej listy uczniów danej klasy,

  - przygotowane ćwiczenia interaktywne mogą być rozwiązywane przez uczniów na interaktywnym wyświetlaczu lub poprzez sieć Internet na indywidualnych urządzeniach komputerowych każdego z uczniów.

- Aplikacja do interaktywnych wyświetlaczy musi importować i eksportować pliki PowerPoint® oraz Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF).

- Oprogramowanie do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na wstawienie przez użytkowników tabel bezpośrednio do treści lekcji. Program pozwala przekształcić odręcznie narysowane tabele na tabele, które są już wstępnie sformatowane, na podstawie przekształcanego szkicu.

- Aplikacja pozwala na grupowanie stron (treści pojedynczych tablic), tak aby możliwe było utworzenie korelacji z konspektami zajęć i harmonogramami oraz rozbicie materiału na segmenty w celu lepszej organizacji treści programowych.

- Program musi zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca modyfikować style tekstu, animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i style linii.

- Musi zawierać narzędzie do graficznego odwzorowania pojęć (concept mapping).

Prowadzenie lekcji

- Program musi umożliwiać nauczycielowi prowadzenie i sterowanie treścią lekcji za pomocą tabletu działającego pod jednym z systemów operacyjnych Android lub iOS.

- Aplikacja musi obsługiwać co najmniej dwie różne metody dotykowe, w celu uzyskania dostępu do menu wywoływanego kliknięciem prawym przyciskiem myszy, gdy program jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem.

- Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek internetowych bezpośrednio do treści lekcji (wbudowana przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa wyświetla „żywą”, interaktywną zawartość internetową bezpośrednio na stronie. Użytkownicy muszą móc rysować i pisać po osadzonej zawartości strony internetowej oraz przeciągać i upuszczać obrazy z wbudowanej przeglądarki internetowej na stronę.

- Program musi zawierać narzędzie do nagrywania i przechowywania aktywności na interaktywnym wyświetlaczu oraz dźwięku. Musi mieć możliwość nagrywania całego ekranu, okna lub określonego obszaru. Musi być w stanie dodać do nagrania znak wodny z znacznikiem czasu, informacją o dacie lub logo szkoły.

- Musi umożliwić użytkownikom zresetowanie strony do ostatniego zapisanego stanu.

- Musi umożliwić użytkownikom wyczyszczenie całego cyfrowego tuszu ze strony.

- Musi zawierać narzędzie do pisania pozostawiające ślad, który zostaje wygładzony i wyrównany dla poprawy czytelności adnotacji.

- Musi zawierać narzędzie do pisania, które pozwala na:

  - uruchamia efekt reflektora, po narysowaniu okręgu,

  - włącza lupę, po narysowaniu prostokąta,

  - pisane nim adnotacje blakną i znikają w ciągu kilku sekund.

- Musi zawierać narzędzie umożliwiające użytkownikom wybranie do wyświetlania określonej części wstawionego do treści lekcji obrazu.

- Musi zawierać opcję automatycznego wypełnienia dowolnego rysowanego ręcznie zamkniętego kształtu kolorem.

- Musi zawierać narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską wyglądające jak ślad kredki świecowej w dowolnym kolorze.

Zawartość lekcji

- Aplikacja musi umożliwiać automatyczny i bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego, w którym nauczyciele mogą przechowywać i modyfikować wspólną zawartość edukacyjną.

- Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w społecznościowej witrynie internetowej bezpośrednio ze swojego interfejsu.

- Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500 lekcji.

- Społecznościowa witryna internetowa dostawcy oprogramowania musi oferować on-line ponad 60 000 zasobów, w tym lekcje i aplikacje wydawnictw edukacyjnych oraz dostawców treści. Bezpłatne zasoby internetowe muszą być dostępne na żądanie i wyszukiwane według tematów oraz podkategorii. Użytkownicy muszą mieć możliwość podglądania zasobów przed pobraniem.

Producent gwarantuje dostępność opisanych funkcji przez minimum rok od daty dostarczenia programu.

Usługi:

- Wymagane przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego z konfiguracji i obsługi tablic interaktywnych dla 3 grup w wymiarze 8h lekcyjnych dla każdej z grupy przez producenta oferowanego oprogramowania do tablic interaktywnych.

- Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi.

- Monitor do prezentacji informacji – 1 szt.

Typ matrycy – E-LED BLU

Typ podświetlenia – LED

Przekątna - min. 55”

Format obrazu – 16 : 9

Rozdzielczość – min. UHD (3840x2160)

Jasność – min. 500 cd/m2

Kontrast – min. 4000:1

Kąt oglądalności – min. 178o (L/P)

Czas reakcji matrycy – max. 8mS

Minimalny zestaw złącz:

Wejścia Video: min. DP 1.2, DVI-I, 2 x HDMI 2.0

Wyjścia Video: min. 1 x HDMI 2.0

Wejścia Audio: 3,5mm Mini Jack,

Wyjścia Audio: 3,5 mm Mini Jack

Złącza sterujące: RS-232 (In/Out), RJ-45, 2 x USB

Wymiary max.: 124 x 71 x 4.8 cm

Waga max.: 19 kg

Zużycie energii: max. 143 W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By.

Wbudowane oprogramowanie oraz player umożliwiające wyświetlanie treści oraz tworzenie harmonogramów wyświetlania bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej dostępnej w każdym z monitorów – 4GB, minimalne wymagania co do wbudowanej platformy : Procesor min. Quad Core 1.7 GHz, pamięć RAM min. 2.5 GB LPDDR-4, silnik wspierający odtwarzanie plików H263, H.264/AVC, MPEG-1/2/4, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio.

Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45 lub RS-232) pracą wszystkich monitorów w ścianie video (włącz/wyłącz, wybór źródła, kontrola temperatury, regulowanie głośności itp.) bez konieczności dokonywania zakupu specjalnego oprogramowania przez użytkownika.

Możliwość szybkiego sklonowania ustawień monitora poprzez pamięć USB w przypadku awarii sieci LAN.

Elektronika urządzenia zabezpieczona przed działaniem warunków zewnętrznych

Wbudowany moduł WiFi.

Tryb pracy: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Gwarancja producenta – min. 3 lata.

Certyfikat CE

Zgodność z normą Energy Star

Dołączony dedykowany uchwyt do montażu monitora na ścianie.

- Urządzenie Router Switch – 3 szt.

| Częstotliwość CPU | min. 800 MHz |
| --- | --- |
| Ilość rdzeni CPU | min. 1 |
| Pamięć RAM | min. 512 MB |
| Ilość Portów Ethernet 10/100/1000 | min. 24 |
| Ilość portów SFP+ (10 Gb/s) | min. 4 |
| Port szeregowy | RJ45 |
| Porty typu PoE out | Passive PoE, low voltage PoE, 802.3af/at (Type 1 “PoE” / Type 2 “PoE+”) with auto-sensing |
| Maksymalny pobór samego switcha | 44 W |
| Maksymalny pobór switcha wraz z wyjściem | 494 W (min. 150W na każde 8 portów Ethernet) |
| Wymiary | max: 443 x 305 x 44 mm |
| Sprawdzone w temperaturze otoczenia | -20 do +60 C |
| Monitorowanie temperatury CPU | Tak |
| Monitorowanie temperatury PCB | Tak |
| Nośnik danych | FLASH |
| Pojemność nośnika danych | min. 16 MB |
| System operacyjny | RouterOS level 5, SwitchOS (dual boot) |
| Łączna przepustowość przełączania | 64 Gb/s |
| Wydajność pakietowa | 95,2 Mp/s |
| Inne | - Każdy z portów Ethernet działa niezależnie i oferuje wyjście zasilania PoE - Obudowa przystosowana do montażu w szafie Rack 19" |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi |

- UPS Typ 1 – 2 szt.

| Parametr | Cecha/Wartość/Właściwość |
| --- | --- |
| Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 900W / 1.5kVA Montowany w szafie RACK z kompletem uchwytów Technologia Line Interactive Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000 m Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 46.0dBA Rozpraszanie ciepła w trybie online 90.0BTU/godz. Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 459Dżule |
| Parametry wejściowe | Nominalne napięcie wejściowe 230V Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14 Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 170 - 300V Inne napięcia wejściowe 220, 240 |
| Parametry wyjściowe | Napięcie wyjściowe 230VAC Zniekształcenia napięcia wyjściowego poniżej 5% Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60Hz +/- 3 Hz Inne napięcia wyjściowe 220, 240 Typ przebiegu sinusoida Złącza/gniazda wyjściowe 4 szt. IEC 320 C13 |
| Akumulatory i czas podtrzymania | Typ akumulatora bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny Czas autonomii: 10,1 minuty dla pełnego obciążenia 25 minut dla połowy obciążenia Typowy czas ładowania 3 godziny Oczekiwana żywotność akumulatora (lata) 4 – 6 Baterie wymieniane na gorąco |
| Komunikacja i zarządzanie | Porty komunikacyjne: RJ-45 Serial, USB Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD Alarm dźwiękowy: Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia |
| Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | Znak C, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE, RoHS, REACH 2 lata na naprawę lub wymianę |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie kompatybilne z VMware® ESXi (VMware® ESXi Server 6.5 Update 2 (vMA 6.5), 6.0 Update 3b (vMA 6.0.0.1)), Microsoft® Hyper-V (Windows® Hyper-V Server 2016). |
| usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi |

Dodatkowe informacje o urządzeniu

•	możliwość zimnego startu

•	automatyczny test akumulatora

•	automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania

- UPS Typ 2 – 1 szt.

| Parametr | Cecha/Wartość/Właściwość |
| --- | --- |
| Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 1.98kW / 2.2kVA Wersja do montażu w szafie przemysłowej Technologia Line Interactive Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000 m Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 55.0dBA Rozpraszanie ciepła w trybie online 215.0BTU/godz. Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 375J |
| Parametry wejściowe | Nominalne napięcie wejściowe 230V Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) Typ gniazda wejściowego: British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 151 - 302V Inne napięcia wejściowe 220, 240 |
| Parametry wyjściowe | Napięcie wyjściowe 230V Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60Hz +/- 3 Hz Inne napięcia wyjściowe 220, 240 Typ przebiegu sinusoida Złącza/gniazda wyjściowe 8 szt. IEC 320 C13 1 szt. IEC 320 C19 |
| Akumulatory i czas podtrzymania | Typ akumulatora bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny Czas autonomii: 5,4 minuty dla pełnego obciążenia 16,1 minut dla połowy obciążenia Typowy czas ładowania 3 godziny Oczekiwana żywotność akumulatora (lata) 3 – 5 Baterie wymieniane na gorąco |
| Komunikacja i zarządzanie | Gniazdo do montażu karty WEB/SNMP- Smart Slot x1 Porty komunikacyjne: RJ-45 Serial, SmartSlot, USB Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD Alarm dźwiękowy: Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia Darmowe oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych |
| Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, RoHS 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie kompatybilne z VMware® ESXi (VMware® ESXi Server 6.5 Update 2 (vMA 6.5), 6.0 Update 3b (vMA 6.0.0.1)), Microsoft® Hyper-V (Windows® Hyper-V Server 2016). |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi |

Dodatkowe informacje o urządzeniu

•	możliwość zimnego startu

•	możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika

•	automatyczny test akumulatora

•	automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania

•	automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć

- Tablet – 2 szt.

| Procesor | 0śmiordzeniowy (2 rdzenie, 1.80 GHz, + 6 rdzeni, 1.60 GHz) |
| --- | --- |
| Pamięć wbudowana | min. 2GB |
| Typ ekranu | Pojemnościowy, min. 10-punktowy, IPS |
| Przekątna ekranu | min. 10.1" |
| Rozdzielczość ekranu | min. 1920x1200 (WUXGA) |
| Łączność | Wbudowany modem 4G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth v5.0 Wbudowany moduł GPS Wbudowany moduł BeiDou Wbudowany moduł GLONASS |
| Złącza | USB - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. |
| Bateria | Litowo-polimerowa min. 6150 mAh |
| Zainstalowany system operacyjny | Android min. Wersja 9 |
| Aparat | min. 5.0 Mpix - przód min. 8.0 Mpix - tył |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | min. 1920 x 1080 (FullHD) min. 30 klatek na sek. |
| Szerokość | max. 149 mm |
| Wysokość | max. 245 mm |
| Grubość | max. 7,5 mm |
| waga | max. 470g |
| Dodatkowe informację | Wbudowane głośniki stereo Dolby Atmos Akcelerometr Radio FM metalowa jednoczęściowa obudowa czas pracy do 13 godzin według danych producenta |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz Kabel USB |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |

- Dysk SSD 480 Sata III – 3 szt.

- Głośniki komputerowe (stereo)  – 3 szt.

Typ zestawu 2.0 (stereo)

Typ podłączenia: jack 3,5 mm

Moc RMS 9W,

Zakres częstotliwości - dolna [Hz] 45

Zakres częstotliwości - górna [kHz] 17

dodatkowe wejście liniowe,

wyjście słuchawkowe,

kolor: czarny

- Głośnik bluetooth – 2 szt.

Moc: 3 W

Czas ładowania do: 1,5 h

Czas pracy do: 5 h

Pojemność akumulatora: 600 mAh

Wbudowany mikrofon

Pasuje do urządzenia ze złączem 3,5 mm jack, urządzenia z Bluetooth

Złącza micro USB,

wejście liniowe audio AUX

Komunikacja: Bluetooth 4.1

Funkcja zestaw głośnomówiący

Ładowanie akumulatora przez złącze USB

Wymiary maksymalne: 68 x 83 x 31 mm

- Urządzenie do bezprzewodowego przesyłania obrazu do telewizora – 2 szt.

Urządzenie do bezprzewodowego (za pośrednictwem sieci WiFi 802.11 b/g/n/ac) przesyłania treści z urządzeń z systemem Android lub iOS do telewizora podłączane do wejścia HDMI telewizora. Np. Chromecast 3

Wyjście: HDMI,

Maksymalna rozdzielczość wyjściowa: 1080p

Porty i złącza: HDMI, Micro-USB

Standard bezprzewodowy: 802.11 b/g/n/ac Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz)

Wireless Security: WEP, WPA/WPA2

Zasilanie: 5 V, 1 A

- Futerał ochronny Typ 1 – 1 szt.

- futerał dedykowany do MacBook Pro 15”

- zapinane na zamek błyskawiczny

- usztywnienie zapewniające dodatkową ochronę,

- Wzmocnione rogi i krawędzie

- Wyściełane wnętrze zabezpieczające sprzęt przed wstrząsami i zarysowaniami

- Konstrukcja skorupowa pozwala na korzystanie z urządzenia bez wyjmowania go z etui, jednocześnie chroniąc je przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi

- kolor czarny

- Futerał ochronny Typ 2 – 1 szt.

- futerał dedykowany dla MacBook Air 13”

- zapinane na zamek błyskawiczny

- usztywnienie zapewniające dodatkową ochronę,

- Wzmocnione rogi i krawędzie

- Wyściełane wnętrze zabezpieczające sprzęt przed wstrząsami i zarysowaniami

- Konstrukcja skorupowa pozwala na korzystanie z urządzenia bez wyjmowania go z etui, jednocześnie chroniąc je przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi

- kolor czarny

- Patchcord UTP (szare) 1 m – 30  szt.

- Patchcord UTP (szare) 1,5 m – 30  szt.

- Patchcord UTP (szare) 3 m – 40  szt.

- Skrętka UTP kat 5e (bęben 300 m) – 3 szt.

- System backupu stacji roboczych i serwerów – 1 szt.

21 licencji do backupu stacji roboczych z systemem Windows

10 licencji do backupu maszyn wirtualnych z systemem Linux

6 licencji do backupu maszyn wirtualnych z systemem Windows

a)oprogramowanie do backupu stacji roboczych

- Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.

- Wsparcie systemów plików: FAT16, FAT16X, FAT32, FAT32X, NTFS.

- Wsparcie dla dysków z tablicą partycji MBR oraz GPT.

- Program i wsparcie techniczne dostępne w języku polskim

- Backup obejmuje kopie całego systemu operacyjnego wraz z konfiguracją oraz zainstalowanymi aplikacjami i plikami.

- Program umożliwia skonfigurowanie różnych schematów wykonywania backupu: w trybie pełnym, backupy przyrostowe lub tryb mieszany. Harmonogram przyrostowy powinien umozliwiać backup z częstotliwością min. co 15 minut.

- Istnieje możliwość wykonywania backupów pełnych i przyrostowych na dyski lokalne, dyski sieciowe, SAN, NAS, dyski USB, Firewire.

- Program wykonuje kopie zapasowe (backupy) na poziomie sektorów czyli backup przyrostowy zawiera tylko zmienione sektory na dysku a nie np. całe pliki.

- Program nie wymaga oddzielnego serwera zarządzającego backupem, a harmonogram zadań tworzenia backupów dla danej maszyny jest przechowywany bezpośrednio na tej maszynie.

- Możliwe jest tworzenie kopii zapasowej w automatycznym trybie hot backupu (bez korzystania ze skryptów zamykających i uruchamiających bazy czy programy). Hot backup powinien pozwalać na backup systemu, aplikacji i baz danych takich  MS SQL, MS Exchange, Active Directory, Share Point, Oracle od wersji 11g.

- Do wykonywania kopii zapasowej wykorzystywana jest technologia Microsoft VSS oraz certyfikowany sterownik Microsoftu.

- Program umożliwia wykonywanie kopii zapasowej dysku bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego za pomocą bootowalnej płyty lub pendrive’a z systemem i oprogramowaniem dostarczanym przez producenta rozwiązania backupowego.

- Rozwiązanie pozwala na okresową weryfikacje, konsolidację oraz retencję łańcucha backupu przyrostowego z możliwością konfiguracji po jakim czasie mają się one wykonać.

- Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie backupu przez łącze 3G i WiFi.

- Podczas tworzenia kopii zapasowej program generuje plik sumy kontrolnej (md5) dla pliku backupu w celu kontroli plików backupu.

- Program posiada narzędzie pozwalające na automatyczną weryfikację tworzonych plików backupu za pomocą okresowego uruchamiania backupowanego systemu operacyjnego w maszynie wirtualnej, oraz wysłanie zrzutu ekranu z tak uruchomionego systemu do administratora za pomocą wiadomości email.

- Program umożliwia konwersje kopii zapasowej do plików dysków maszyn wirtualnych w formacie VHD, VMDK, VHDX.

- Program umożliwia replikację wykonanych plików kopii zapasowych na dyski lokalnie, dyski sieciowe lub do lokalizacji zdalnych na serwer FTP.

- Możliwość przywrócenia backupu całego obrazu dysku/partycji na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany jak również na zupełnie innym komputerze z automatycznym dopasowaniem sterowników do nowego sprzętu lub możliwość dodania sterowników przez użytkownika. Komputer powinien zostać uruchomiony z bootowalnej płyty CD lub pendrive’a, z którego bezpośrednio zostaje uruchomiony proces odzyskiwania obrazu dysku z backupu.

- Program pozwala na dowolne odtwarzanie maszyn fizycznych na inną fizyczną lub do maszyny wirtualnej.

- Bez względu na rozmiar backupu, program umożliwia automatyczne uruchomienie systemu z backupu jako maszyny wirtualnej w środowiskach VirtualBox, VMware vSphere lub Hyper-V bez konieczności wcześniejszej konwersji pliku backupu do postaci wirtualnej.

- Program umożliwia zamontowanie pliku backupu jako dysku wirtualnego w trybie odczyt/zapis lub tylko do odczytu. Tak podłączony dysk logiczny umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie plików, folderów a także modyfikowanie zawartości.

- Podczas przywracania obrazu dysku/partycji z kopii zapasowej, program umożliwia: uaktywnienie wybranej partycji, przywrócenia sektora MBR, przywrócenie sygnatur dysku, przywrócenie ukrytych ścieżek na dysku, dezaktywację licencji systemu Windows.

- Program pozwala na zdefiniowanie procesu tworzenia kolejnych backupów przyrostowych, które w sposób automatyczny będą odtwarzane po określonym przez administratora czasie na innej maszynie fizycznej lub wirtualnej (VMDK, VHD, VHDX). Musi istnieć możliwość zdefiniowania opóźnienia z jakim kopie przyrostowe będą przenoszone na nowy wolumin w zakresie od 1 godziny do 30 dni.

- Program musi umożliwiać pełną konfigurację i pełne zarządzanie zadaniami wykonywania kopii zapasowej na innych komputerach w sieci lokalnej, w zakresie identycznym jak z lokalnej konsoli administracyjnej.

- Musi być dostępne narzędzie dające możliwość tworzenia zadań backupu za pomocą polityk dla grup stacji z poziomu konsoli webowej.

- Konsola webowa musi umożliwiać instalację oraz aktualizację zdalną oprogramowania na punktach końcowych.

- Konsola webowa musi umożliwiać podgląd dzienników zdarzeń na stacjach końcowych.

- Program musi umożliwiać wysłanie powiadomień w postaci wiadomości e-mail gdy: zadanie backupu zakończyło się niepowodzeniem, po zakończeniu zadania tworzenia backupu, oraz podsumowanie aktywności dziennej, tygodniowej i miesięcznej.

- Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta konsoli zarządzającej w postaci pliku ISO.

b) Oprogramowanie do backupu maszyn wirtualnych

- Pełne wsparcie dla środowisk wirtualnych: VMware Workstation, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual PC, Microsoft Virtual Server, Oracle VirtualBox, Citrix XenServer, Linux KVM, ProxMox, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), Stratos everRun.

- Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Storage Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2008 R2 (Foundation/ Essentials) , Windows Server 2008 (Foundation/ Essentials)  z SP2 lub wyższy.

- Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft.

- Wsparcie systemów plików: FAT16, FAT16X, FAT32, FAT32X, NTFS.

- Wsparcie dla dysków z tablicą partycji MBR oraz GPT.

- Program i wsparcie techniczne dostępne w języku polskim

- Backup obejmuje kopie całego systemu operacyjnego wraz z konfiguracją oraz zainstalowanymi aplikacjami i plikami.

- Program umożliwia skonfigurowanie różnych schematów wykonywania backupu: w trybie pełnym, backupy przyrostowe lub tryb mieszany. Harmonogram przyrostowy powinien umozliwiać backup z częstotliwością min. co 15 minut.

- Istnieje możliwość wykonywania backupów pełnych i przyrostowych na dyski lokalne, dyski sieciowe, SAN, NAS, dyski USB, Firewire.

- Program wykonuje kopie zapasowe (backupy) na poziomie sektorów czyli backup przyrostowy zawiera tylko zmienione sektory na dysku a nie np. całe pliki.

- Program nie wymaga oddzielnego serwera zarządzającego backupem, a harmonogram zadań tworzenia backupów dla danej maszyny jest przechowywany bezpośrednio na tej maszynie.

- Możliwe jest tworzenie kopii zapasowej w automatycznym trybie hot backupu (bez korzystania ze skryptów zamykających i uruchamiających bazy czy programy). Hot backup powinien pozwalać na backup systemu, aplikacji i baz danych takich  MS SQL, MS Exchange, Active Directory, Share Point, Oracle od wersji 11g.

- Do wykonywania kopii zapasowej wykorzystywana jest technologia Microsoft VSS oraz certyfikowany sterownik Microsoftu.

- Program umożliwia wykonywanie kopii zapasowej dysku bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego za pomocą bootowalnej płyty lub pendrive’a z systemem i oprogramowaniem dostarczanym przez producenta rozwiązania backupowego.

- Rozwiązanie pozwala na okresową weryfikacje, konsolidację oraz retencję łańcucha backupu przyrostowego z możliwością konfiguracji po jakim czasie mają się one wykonać.

- Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie backupu przez łącze 3G i WiFi.

- Podczas tworzenia kopii zapasowej program generuje plik sumy kontrolnej (md5) dla pliku backupu w celu kontroli plików backupu.

- Program posiada narzędzie pozwalające na automatyczną weryfikację tworzonych plików backupu za pomocą okresowego uruchamiania backupowanego systemu operacyjnego w maszynie wirtualnej, oraz wysłanie zrzutu ekranu z tak uruchomionego systemu do administratora za pomocą wiadomości email.

- Program umożliwia konwersje kopii zapasowej do plików dysków maszyn wirtualnych w formacie VHD, VMDK, VHDX.

- Program umożliwia replikację wykonanych plików kopii zapasowych na dyski lokalnie, dyski sieciowe lub do lokalizacji zdalnych na serwer FTP.

- Możliwość przywrócenia backupu całego obrazu dysku/partycji na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników do nowego sprzętu lub możliwość dodania sterowników przez użytkownika. Komputer powinien zostać uruchomiony z bootowalnej płyty CD lub pendrive’a, z którego bezpośrednio zostaje uruchomiony proces odzyskiwania obrazu dysku z backupu.

- Program pozwala na dowolne odtwarzanie maszyn fizycznych na inną fizyczną lub do maszyny wirtualnej, oraz z maszyny wirtualnej do innej maszyny wirtualnej lub na fizyczną.

- Bez względu na rozmiar backupu, program umożliwia automatyczne uruchomienie systemu z backupu jako maszyny wirtualnej w środowiskach VirtualBox, VMware vSphere lub Hyper-V bez konieczności wcześniejszej konwersji pliku backupu do postaci wirtualnej.

- Program umożliwia zamontowanie pliku backupu jako dysku wirtualnego w trybie odczyt/zapis lub tylko do odczytu. Tak podłączony dysk logiczny umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie plików, folderów a także modyfikowanie zawartości.

- Podczas przywracania obrazu dysku/partycji z kopii zapasowej, program umożliwia: uaktywnienie wybranej partycji, przywrócenia sektora MBR, przywrócenie sygnatur dysku, przywrócenie ukrytych ścieżek na dysku, dezaktywację licencji systemu Windows.

- Program pozwala na zdefiniowanie procesu tworzenia kolejnych backupów przyrostowych, które w sposób automatyczny będą odtwarzane po określonym przez administratora czasie na innej maszynie fizycznej lub wirtualnej (VMDK, VHD, VHDX). Musi istnieć możliwość zdefiniowania opóźnienia z jakim kopie przyrostowe będą przenoszone na nowy wolumin w zakresie od 1 godziny do 30 dni.

- Program musi umożliwiać pełną konfigurację i pełne zarządzanie zadaniami wykonywania kopii zapasowej na innych komputerach w sieci lokalnej, w zakresie identycznym jak z lokalnej konsoli administracyjnej.

- Musi być dostępne narzędzie dające możliwość tworzenia zadań backupu za pomocą polityk dla grup stacji z poziomu konsoli webowej.

- Konsola webowa musi umożliwiać instalację oraz aktualizację zdalną oprogramowania na punktach końcowych.

- Konsola webowa musi umożliwiać podgląd dzienników zdarzeń na stacjach końcowych.

- Program musi umożliwiać wysłanie powiadomień w postaci wiadomości e-mail gdy: zadanie backupu zakończyło się niepowodzeniem, po zakończeniu zadania tworzenia backupu, oraz podsumowanie aktywności dziennej, tygodniowej i miesięcznej.

- Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta konsoli zarządzającej w postaci pliku ISO.

Dostawca zapewni pełne wdrożenie dostarczonego oprogramowania do backupu wraz z opracowaniem scenariuszy działania dostosowanych do posiadanego środowiska wirtualnego i fizycznego ogłaszającego. W celu prawidłowego przebiegu wdrożenia jest wymagane szkolenie na miejscu.

- Pakiet biurowy Microsoft Office  Proffesional Plus  2019 ACDMC – 31 szt.

- Adobe Premiere Pro CC, licencja na 1 użytkownika/1 rok  – 1 szt.

- MS Windows serwer 2019 Standard – 2 szt.

- System Windows 10 Professional – 10 szt.

- Storage – 1 szt.

Zakup storage jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

| Procesor | Czterordzeniowy procesor Intel® Xeon® D-1521 2,4 GHz, z przyspieszeniem maks. turbo do 2,7 GHz. |
| --- | --- |
| Obudowa | Rack 2U o wymiarach 88(H) x 442.5(W) x 530.5 (D) mm, Szyny montażowe 2U w zestawie |
| Pamięć RAM | 8 GB RDIMM DDR4 ECC (możliwość rozbudowy do 128GB) |
| Pamięć flash (DOM) | 4 GB |
| Ilość obsługiwanych dysków | Przód: 12x 2.5" / 3.5" HDD, SSD: SAS 12Gb/s, SAS 6Gb/s, SATA 6Gb/s Tył: 6x 2.5" SSD SATA 6Gb/s |
| Obsadzenie dyskami | 12+2 dysków HDD 4TB 3.5'' 7200 RPM SAS 12Gb/s 256MB 512E (2 dyski nadmiarowo) |
| Rozbudowa | Możliwość rozbudowy do 146 dysków poprzez zastosowanie dodatkowych modułów rozszerzających |
| Interfejsy sieciowe | 4 x Gigabit (10/100/1000), 2 x 10Gbit SFP+. |
|  | możliwość podłączenia karty sieciowej WiFi przez port USB, obsługa VLAN i Jumbo Frame, możliwość obsługi sieci 40Gbit |
| Porty | 2 x USB 3.0 Porty PCIe: Slot 1: PCIe Gen.3 x8 Slot 2: PCIe Gen.2 x4 Slot 3: PCIe Gen.3 x4 Slot 4: PCIe Gen.3 x4 |
| Wskaźniki LED | Status, 10 GbE, LAN, HDD 1…12, status portu rozszerzeń |
| Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10 i 10+Spare, 50 i 60. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Szyfrowanie | Szyfrowanie ze wsparciem sprzętowym całych woluminów oraz wybranych udziałów sieciowych |
| System Operacyjny | Apple Mac OS 10.7 w górę Linux i UNIX Microsoft Windows 7, 8, i 10 Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 i 2016 |
| Stacja monitoringu | Obsługa do 80 kamer IP (domyślnie 8) |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| Usługi | Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Serwer TFTP, Server VPN, Obsługa kontenerów (LXC, Docker), Autotiering , Migawki wolumenów (min. 1024) |
| Wirtualizacja | certyfikaty zgodności: VMware® Ready™, Citrix® Ready™, Certified for Windows Server 2016, Veeam Ready (Repository) możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych bezpośrednio na macierzy bez konieczność posiadania zewnętrznych wirtualizatorów |
| Kontroler domeny | Możliwość podłączenia do kontrolera domeny Microsoft oraz możliwość uruchomienia kontrolera domeny na bazie SAMBA 4 |
| Język GUI | Polski, Angielski |
| Gwarancja i serwis | Gwarancja 60 miesięcy - ON-SITE: naprawa bezpośrednio u klienta, na terenie Polski (60 miesięcy) |
| Normy i certyfikacje | ISO 27001:2013 dla producenta sprzętu status Common Vulnerability and Exposure (CVE) Numbering Authority (CNA) dla producenta sprzętu |
| Waga (netto/brutto) | Max 16kg / max 22kg |
| Pobór mocy | 230W |
| System plików | Dyski wewnętrzne EXT4, ZFS. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation, Wbudowany inicjator i target iSCSI |
| Liczba kont użytkowników | 4096 |
| Liczba grup | 512 |
| Liczba udziałów | 512 |
| Liczba jednoczesnych połączeń | 1500 |
| Zasilanie | Redundantne 450W |
| Wiatrak | 4 x 6 cm |
| UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS. |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi |

Projekt pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA

- Zestaw komputerowy Typ 2 (jednostka centralna, monitor LCD) – 21 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.15140 punktów - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wyniki przeprowadzonego testu |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB DDR4 2666MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 64GB, trzy sloty wolne |
| Parametry pamięci masowej | 3.5” 1 TB SATA 7200 M.2 512 GB SSD SATA Komputer musi umożliwiać instalację min 4 HDD, dopuszcza się kombinację 1x SSD i 3 x dysk magnetyczny 3,5” i/lub 2,5” |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. audio out |
| Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express i PCI wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów i 2 szt 2,5” wewnętrzne, Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 79cm w tym głębokość obudowy w pozycji pionowej nie większa niż 275mm, waga max 8 kg, Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5” bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej raz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu i musi być usytuowany na tylnym panelu. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ], awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy. |
| Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania i współpracujący z BIOS zapisując incydenty w logach. |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności pojedynczo) Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Oraz dostępu do sieci LAN lub internetu, - dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem ) |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001- Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Deklaracja zgodności CE - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego wydruk ze strony internetowej Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu |
| Warunki gwarancji | Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego: Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń Serwis urządzeń realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta - Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzające spełnianie ww wymogów. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 5 lata Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online, Facebook, Twitter). Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Mozliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu -Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego link strony. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: 2x DisplayPort v1.1a 1x RS232, 2x PS/2, 1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 1x M.2 WLAN z wyprowadzonymi złączami anten zewnętrznych na panelu tylnym obudowy ( nie zajmując slotów na karty rozszerzeń ( nie dopuszcza się karty WLAN na PCIe ) Porty USB Panel przedni - 4x USB w układzie 3x USB TYP A ( 1x USB 3.1 i 2x USB 2.0 ) i 1x USB TYP-C 3.1 Panel Tylny - 6x USB TYP-A w układzie 4x USB 3.1 i 2x USB 2.0 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB TYP-A i TYP-C nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową ( wlutowane w laminat płyty głównej). Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 2 złącza PCI Express x16 Gen.3, 1 złącze PCI Epress x1, 1 złącze PCI 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; konfiguracja RAID 0/1 1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe 1 złącze M.2 WLAN 1 konektor realizujący funkcję clear CMOS 1 konektor realizujący funkcję clear Password Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| Usługi | Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi. |

Monitor LCD

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 21.5” |
| Rozmiar plamki (maksymalnie) | 0,248 mm x 0,248 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 5ms (gray to gray) w trybie fast 8ms (gray to gray) w trybie normal |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |
| Gama koloru | min. 82% (CIE 1976) min. 72% (CIE 1931) |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |
| Pochylenie monitora | W zakresie 26 stopni |
| Wydłużenie w pionie | Tak, min 130 mm |
| PIVOT | Tak |
| Obrót lewo/prawo | Min. 90 stopni |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Zużycie energii | Typowo 17W, maksymalne 37W, czuwanie mniej niż 0,3W Energy Star nie więcej niż 18W |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 2,75kg |
| Waga z podstawą | Maksymalnie 4,75kg |
| Złącze | 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x HDMI (v1.4), 1x złącze DisplayPort (v1.2) 2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora) 1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora) |
| Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Gwarancja zero martwych pikseli Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych wymogów. |
| Certyfikaty | ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star Monitor musi się znajdować na stronie TCO : http://tcocertified.com/product-finder/ |
| Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm. Podłączone do obudowy dedykowane głośniki - Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi |

- Drukarka laserowa kolor A4 – 1 szt.

Rozdzielczość optyczna mono i kolor: 1200 x 1200 dpi

Prędkość wydruku w czerni i kolorze:  min. 38 str./min

Czas wydruku pierwszej strony kolor: max 6,5 sek

Zainstalowana Pamięć: min. 1024 MB

Max wielkość pamięci:  min 3 GB

Obciążenie max miesięczne:  min 120 000 wydruków

Prędkość procesora: min. 800 MHz (2 rdzenie)

Podajniki std/max: min. 550 arkuszy/2300 arkuszy

Podajnik uniwersalny: min 100 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej: min. 300 arkuszy

Druk dwustronny: automatyczny

Podłączenie: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, USB host

Bębny cmyk:  min 150 000 wydruków

Tonery cmyk dostarczone wraz z urządzeniem: min 3 000 wydruków

Tonery cmyk w późniejszej eksploatacji: min 10 000 wydruków

Drukarka wyposażona w wyświetlacz dotykowy min 4’’.

Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi

- Drukarka laserowa monochromatyczna A4  – 1 szt.

Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi

Prędkość wydruku:  min. 52 str./min

Czas wydruku pierwszej strony: max 5 sek

Zainstalowana Pamięć: min. 512 MB

Max wielkość pamięci: min 2,5 GB

Obciążenie max miesięczne:   min 250 000 wydruków

Prędkość procesora: min. 800 MHz (2 rdzenie)

Podajniki std/max: min. 550 arkuszy/4000 arkuszy

Podajnik uniwersalny: min 100 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej: min. 500 arkuszy

Druk dwustronny: automatyczny

Podłączenie: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, USB host

Bęben:  min 100 000 wydruków

Toner dostarczony wraz z urządzeniem: min 10 000 wydruków

Tonery w późniejszej eksploatacji:  min 25 000 wydruków

Drukarka wyposażona w wyświetlacz min 2,4’’.

Wykonawca w ramach realizacji umowy dokona dostawy urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w jego siedzibie, rozpakuje, podłączy, skonfiguruje i uruchomi

CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA

      - Magix Movie Edit Pro 2019 edu  – 17 licencji

      - Wonderware Development Studio 2017, wersja edukacyjna, 1 licencja instruktorska oraz 20 licencji studenckich – 1 pakiet

      - Pakiet SolidWorks Education Edition     - 1 pakiet
- paczka 60 stanowisk SolidWorks,
- książka SolidWorks – Podstawy.

      - Pakiet Edgecam 2020 – 1 pakiet
- Stanowisko dla Nauczyciela (licencja StandAlone),
- 17 stanowisk Edgecam w trybie Student Edition.
- książka do Edgecam : Wieloosiowe frezowanie CNC i Wieloosiowe toczenie CNC.